## Slide 1: DirectX_Device
kdh2183@gmail.com

## Slide 2: Direct3D Device
2D,3D를 망라한 모든 그래픽의 시작
디바이스를 통해서 그림파일을 메모리에 로딩
나중에 배울 3d에 적용되는 폴리곤 또한 디바이스를 통해 만듬
일종의 그래픽 코어 엔진이라 할 수 있습니다
그래픽 출력을 위해서 디바이스보다 사용하기 편리한 Sprite라는 것을 사용

## Slide 3: 흐름
Window Handle →
Create Direct3D →
Create Device →
Create Sprite →
Release Sprite →
Release Device →
Release Direct3D

## Slide 4: 디바이스(IDirect3DDevice9) 객체 만들기
1. Direct3D(D3D)를 사용하기 위해서 라이브러리를 링크
#pragma comment(lib, "d3d9.lib")
2. 라이브러리를 사용하기 위해서 헤더 추가
#include <d3d9.h>
3. Direct3D 객체 IDirect3d9 과 그래픽 카드 장치(Device)를 추상화한 디바이스 객체인 IDircet3DDevice 객체를 변수를 선언과 동시에 NULL 값으로 정의
LPDIRECTD9 m_pD3D = NULL;
LPDIRECT3DDEVICE9 m_pdDevice = NULL;

## Slide 5
4. Direct3D 객체는 SDK버전에 따른 사용 가능 여부를 확인
(사용 가능 여부를 반환해줌)
5. 윈도우 핸들 + D3DPRESENT_PARAMETERS 구조체를 이용
디바이스를 생성
디바이스를 생성하기 위해서 모니터를 제어와 화면의 픽셀 정보를 가지고 있는 디바이스의 프레임 버퍼를 설정과 속도를 위한 더블 버퍼링(Double Buffering) 등의 기능을 설정해야 하는데 이를 위해 D3DPRESENT_PARAMETERS 구조체를 이용

## Slide 6: 장면 연출 흐름
화면을 Clear()함수로 초기화 한다
장면을 후면 버퍼에 그리기 위해 디바이스의 BeginScene()함수를 호출한다
장면을 그린다
장면을 다 그렸다는 것을 EndScene() 함수로 알린다
Present() 함수로 전면 버퍼와 후면 버퍼를 교체
1~5 반복

## Slide 7
장치 사이의 속도의 차이나 데이터 형식의 차이가 있을 때 중간에 만들어 놓은 임시 기억장치를 버퍼라고 합니다.
모니터는 아무리 빨라도 1초에 1000 번 이상을 넘지 못합니다. 반면 CPU의 경우 초당 수백만 이상 연산이 가능합니다.
아무리 연산이 많아도 모니터가 화면을 재생하는 것보다 월등히 빠릅니다
모니터에 출력을 하는 동안 이 버퍼는 데이터 갱신해서는 안됩니다
모니터에 출력되는 동안 다른 하나의 버퍼에 다음에 출력할 데이터를 복사하는 방법을 사용합니다.
이렇게 이중 버퍼를 이용해서 출력 속도를 올리는 방법을 더블 버퍼링 (Double Buffering)이라 한다